## Slide 1: Evaluación de la Propuesta Tarifaria para el otorgamiento de la Concesión de Distribución de Gas Natural en la Región Piura a Solicitud de Parte del Peticionario Gasnorp
Enero de 2016
Propuesta Tarifaria

## Slide 2
PRINCIPIOS Y METODOLOGÍA

## Slide 3: Criterios Generales
Tarifas que permite garantizar el equilibrio económico financiero de la empresa regulada.
Asignación de la tarifa económica a las categorías tarifarias

## Slide 4: Determinación del Costo Medio
aCIi | Anualidad (a 30 años) del Costo de Inversión (CAPEX), que comprende el Valor Nuevo de Reemplazo existente más las inversiones proyectadas acumuladas al año “i”
COyMi | Costo anual de operación y mantenimiento (OPEX) al año “i”
Di | Demanda o consumo de los consumidores al año “i”
r | Tasa de Actualización
N | Periodo de cálculo (En el caso de las Tarifas Iniciales, el periodo de vigencia de estas es 8 años, por lo que el periodo de evaluación es 8 años).
[1] De acuerdo al Artículo 109° del TUO del Reglamento de Distribución de Gas Natural.

## Slide 5: Criterios Básicos
Las tarifas de distribución evaluadas en el presente documento tienen como base el Plan de Desarrollo Inicial propuesto por la empresa peticionaria.
La valorización de esta infraestructura se realiza con costos unitarios eficientes definidos en Baremo de Costos de la GART.
La determinación de los Costos de Explotación se desarrollan bajo el esquema de Empresa Modelo Eficiente.
Las tarifas busca promover el acceso al gas natural de los diferentes tipos de consumidores, garantizando que las tarifas deben representar un nivel de ahorro con respecto al uso del combustible sustituto (mínimo 20%) y deben ser decreciente con el incremento del volumen típico de la categoría.

## Slide 6
DEMANDA DEL PROYECTO

## Slide 7
Demanda Categoría A1 (Residencial)
Chart: Proyección del número de clientes y consumo unitario Categoría A1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Clientes acumulados | 2736 | 7453 | 12353 | 20882 | 30894 | 41334 | 52181 | 64000
Chart: Número de clientes
| Talara | Piura | Paita | Sullana | Sechura
 | 6926 | 37036 | 5998 | 11554 | 2486
Plan de Desarrollo Inicial – Propuesta del Concesionario

## Slide 8
Demanda Categoría GNV
Chart: Proyección del Número de Vehículos Convertidos
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Vehículos Convertidos | 1379 | 1831 | 2169 | 2930 | 3375 | 3954 | 4422 | 4890
Vehículos Convertidos | 1 | 1 | 41 | 41 | 81 | 81 | 121 | 121
Consumo por vehículo (m3/día) | 11.5 | 11.4547 | 11.4093 | 11.364 | 11.3187 | 11.2734 | 11.228 | 11.1827
Chart: Proyección de la Demanda - Categoría GNV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Total (Mm3) | 4099.7893 | 5185.3624 | 6888.9002 | 9075.3953 | 11417.9412 | 13457.0714 | 15519.426 | 17394.1789
GNV Estaciones de Servicio (Mm3) | 4076.865 | 5162.4381 | 6407.4894 | 8135.4979 | 10019.5572 | 11600.2008 | 13204.0689 | 14620.3352
GNV Omnibus (Mm3) | 22.9243 | 22.9243 | 481.4109 | 939.8974 | 1398.384 | 1856.8706 | 2315.3571 | 2773.8437

## Slide 9
Proyección de demanda por categorías
Chart: Proyección de demanda (exceptuando Cat. REF y Cat. GE)
A1 | 213.408 | 794.742 | 1544.868 | 2592.33 | 4038.528 | 5633.784 | 7294.17 | 9062.118
A2 | 12.4762 | 33.9857 | 56.3297 | 95.2219 | 140.8766 | 188.483 | 237.9454 | 291.84
B | 84.7238 | 236.0143 | 386.4703 | 657.1781 | 971.5234 | 1301.917 | 1641.2546 | 2012.16
C | 1036.5686 | 5253.7276 | 8434.3181 | 8434.3181 | 8434.3181 | 8434.3181 | 8434.3181 | 8434.3181
P | 16936.6672 | 29316.6169 | 37737.7577 | 37737.7577 | 37737.7577 | 37737.7577 | 37737.7577 | 37737.7577
GNV | 4099.7893 | 5185.3624 | 6888.9002 | 9075.3953 | 11417.9412 | 13457.0714 | 15519.426 | 17394.1789
D | 0 | 2398.9438 | 4797.8875 | 4797.8875 | 4797.8875 | 4797.8875 | 4797.8875 | 4797.8875
E | 0 | 0 | 26426.181 | 52852.3621 | 52852.3621 | 52852.3621 | 52852.3621 | 52852.3621

## Slide 10
Demanda proyectada
Categoría | Valor Presente de Demanda (Mil m3) | 
 | Osinergmin | Gasnorp
A1 | 16 591 | 16 591
A2+B | 4 511 | 4 510
C | 34 668 | 26 141
P | 171 637 | 36 423
GNV | 48 478 | 21 490
D | 18 666 | 0
E | 163 421 | 166 970
REF | 284 229 | 259 136
GE | 598 972 | 596 237
Total | 1 341 172 | 1 127 497
Incremento | 19,0%
Principalmente por incremento de las pesqueras de Paita (1,5 MMPCD), ampliación de Refinería (2,0 MMPCD) e Industrias (1,4 MMPCD)
Chart: Participación de la demanda por Categorías
| A1 | A2 | B | C | P | GNV | D | E | REF | GE
 | 0.01237 | 0.00042593 | 0.0029374 | 0.025849 | 0.12798 | 0.036146 | 0.013918 | 0.12185 | 0.21193 | 0.4466

## Slide 11
Chart: Comparación de la Demanda Actualizada
| A1 | A2+B | C | P | GNV | D | E | REF | GE
Gasnorp | 16.5905 | 4.5098 | 26.1408 | 36.4232 | 21.49 | 0 | 166.9699 | 259.1359 | 596.237
Osinergmin | 16.5905 | 4.5108 | 34.6678 | 171.6372 | 48.4778 | 18.6662 | 163.4214 | 284.2285 | 598.9723

## Slide 12
ESCENARIOS DE DEMANDA

## Slide 13
Refinería Talara: actualmente atendida por los ductos de EEPSA, sin embargo, independientemente del futuro de los referidos ductos, la refinería es un consumidor independiente al igual que cualquier otro en la zona, por tanto es un potencial cliente del futuro concesionario y debe ser considerado como parte de la demanda.
CT El Tablazo: de acuerdo con el pronunciamiento de la DGH los ductos que atienden a este cliente son parte del Sistema de Recolección y Reinyección de la empresa Olympic Perú INC. Sucursal del Perú y por ende no podrán ser transferido al eventual concesionario de distribución. Por ello, la CT no recibirá los servicios del concesionario y no debe ser incluida en la demanda de la concesión.
C.T. Malacas: Hay discrepancias sobre la titularidad futura de los ductos que atienden la CT. La DGH se comprometió en su pronunciamiento a adoptar acciones pendientes para definir la situación de los ductos y a la fecha no lo ha realizado. Todo ello implica incertidumbre acerca de si la CT recibirá o no los servicios del concesionario, por tanto, la tarifa considera 2 escenarios: con y sin la demanda de la CT.
Demandas analizadas para definir los escenarios

## Slide 14
C.T. Malacas
Ref. Talara
Sullana
Piura
Sechura
Vale
Paita
266 km Acero
1685 km PE
Talara
Ref. Talara
Sullana
Piura
Sechura
Vale
Paita
255 km Acero
1685 km PE
Talara
ESCENARIO BASE
ESCENARIO ALTERNATIVO

## Slide 15
INVERSIONES - PLAN DE DESARROLLO INICIAL

## Slide 16
Número de Usuarios Comprometido
Periodo de Tarifas Iniciales
Año | Talara | Piura | Paita | Sullana | Sechura | Total
1 | 346 | 1 812 | 0 | 578 | 0 | 2 736
2 | 692 | 4 892 | 564 | 1 156 | 149 | 7 453
3 | 1 038 | 7 972 | 1 311 | 1 734 | 298 | 12 353
4 | 1 731 | 13 770 | 2 160 | 2 774 | 447 | 20 882
5 | 2 908 | 19 568 | 3 009 | 4 738 | 671 | 30 894
6 | 4 155 | 25 366 | 3 960 | 6 933 | 920 | 41 334
7 | 5 506 | 30 875 | 4 911 | 9 186 | 1 703 | 52 181
8 | 6 926 | 37 036 | 5 998 | 11 554 | 2 486 | 64 000

## Slide 17: Costos de Inversión - CAPEX
Las instalaciones que comprenden estos costos están relacionadas a lo siguiente:
  Redes de acero.
  Redes de polietileno.
  Estaciones de regulación de presión y estaciones virtuales.
  Instalaciones complementarias.

## Slide 18
Redes Distribución
Propuesto Gasnorp
Por aprobar por Osinergmin
Tipo de Red | Unidad | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Acumulado
Acero | km | 130.9 | 127.4 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 266.2
Polietileno | km | 83.6 | 124.0 | 126.8 | 225.0 | 260.8 | 270.5 | 284.6 | 309.7 | 1 685.0
Total de redes | km | 214.5 | 251.3 | 134.7 | 225.0 | 260.8 | 270.5 | 284.6 | 309.7 | 1 951.2
Tipo de Red |  | Unidad | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Acumulado
Acero |  | km | 143.9 | 127.4 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 279.1
Polietileno | Informe Técnico | km | 72.8 | 119.7 | 123.2 | 215.2 | 259.6 | 272.6 | 299.0 | 322.9 | 1 685.0
 | Usado en su cálculo | km | 36.3 | 59.7 | 61.4 | 107.3 | 132.0 | 138.5 | 149.1 | 161.1 | 845.6
Total de redes |  | km | 216.7 | 247.1 | 131.1 | 215.2 | 259.6 | 272.6 | 299.0 | 322.9 | 1 964.1

## Slide 19
Redes de Acero

## Slide 20
Redes de Polietileno

## Slide 21
Estaciones de Regulación de Presión (ERP)

## Slide 22
Costos de Inversión Total
Categoría | Millones US$
Red de Acero | 84,27
Red de Polietileno | 90,76
Estaciones de Distribución | 1,75
ERP o City Gate | 5,29
Instalaciones Complementarias | 4,47
Estaciones Virtuales | 0,98
Obras Especiales | 3,03
TOTAL (MMUS$) | 190,57
Anualidad actualizada de las Inversiones (8 años) | 81,18

## Slide 23
Redes de Distribución de Polietileno
Talara
Sullana
Piura
Paita
Sechura
Adicional

## Slide 24
COSTOS DE EXPLOTACIÓN

## Slide 25: Costos de Explotación
Los costos de explotación son:
  Distribución: acciones operativas de la empresa como son gestión de las redes, mantenimiento, odorización, inspección.
  Comercialización: acciones comerciales de la empresa como son la cobranza, facturación, lectura de medidores, emisión de recibos, marketing.
  Administración: acciones están orientadas a la gestión administrativa de la empresa como son el pago de la planilla y los gastos generales de gestión.

## Slide 26: Costos de Explotación
Rubro | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8
Costos de Distribución (Millon. US$) | 2,56 | 2,61 | 2,76 | 2,82 | 2,88 | 3,05 | 3,12 | 3,19
Costos de Comercialización (Millon. US$) | 1,06 | 1,45 | 1,70 | 1,85 | 2,00 | 2,16 | 2,32 | 2,50
Costos de Administración (Millon. US$) | 2,53 | 3,01 | 3,21 | 3,34 | 3,45 | 3,54 | 3,58 | 3,71
Costos de Explotación (Millon. US$) | 6,15 | 7,07 | 7,68 | 8,01 | 8,34 | 8,76 | 9,03 | 9,40
Costos de Explotación Actualizados - 8 Años (MUS$) | 40,98 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 27
Costos de Operación y Mantenimiento
Los rubros en donde se tiene la mayor diferencia son:
Costos de Distribución: estos costos consideran ratios de mantenimiento calculados a partir de otras regulaciones.
Costos de Administración: se determinan a partir de definir un número de empleados eficiente considerandos; y los costos de personal publicados por Capeco,
Se reconoció 95 empleados: 46 en distribución, 34 en comercialización y 15 en Administración
OSINERGMIN
GASNORP
Chart: 
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8
COSTOS DE O&M | 2.7925 | 3.0508 | 3.3504 | 3.5443 | 3.7555 | 4.0876 | 4.3153 | 4.5647
PERSONAL | 3.2457 | 3.5414 | 3.7048 | 3.7281 | 3.7281 | 3.7281 | 3.7281 | 3.7281
OTROS COSTOS | 0.10859 | 0.4772 | 0.62045 | 0.73887 | 0.8525 | 0.94222 | 0.98214 | 1.1109
Promoción | 0.72398 | 1.2482 | 1.2966 | 2.2569 | 2.6493 | 2.7625 | 2.8702 | 3.1274
Chart: 
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8
COSTOS DE O&M | 3.369 | 4.576 | 4.82 | 5.536 | 6.148 | 6.702 | 7.284 | 7.914
PERSONAL | 2.097 | 3.08 | 3.893 | 3.916 | 3.941 | 3.991 | 4.061 | 4.21
OTROS COSTOS | 0.2762 | 0.5499 | 0.6319 | 0.6705 | 0.6953 | 0.82228 | 0.92173 | 0.9574
Promoción | 0.72398 | 1.2482 | 1.2966 | 2.2569 | 2.6493 | 2.7625 | 2.8702 | 3.1274

## Slide 28: PLAN DE PROMOCIÓN

## Slide 29: Descuento de Promoción
Residenciales | Descuento Conexión (US$)
Gasnorp [US$] | 264
OSINERGMIN [US$] | 264
Diferencia (%) | + 0%
Nota:
Para el caso de predios residenciales involucrados en el Plan de Desarrollo Inicial (64 000 clientes)
Derecho de Conexión: US$ 54,70; Acometida: US$ 173,40; Instalación interna US$ 267,54.
Cuenta liquidables
Representa un valor actualizado de US$ 10,01 Millones al costo del servicio

## Slide 30: Componentes para la conexión al Gas Natural en clientes residenciales
Punto 1
Acometida
Derecho de Conexión
Gasoducto
Al exterior del Predio
Regulado
Al interior del predio: Instalaciones Internas
No Regulado
Tuberías de la Instalación Interna
Costo de conexión con IGV
(1 punto)
Derecho de Conexión: | US$ 54.70
Acometida (*): | US$ 173.40
Instalación Interna: | US$ 267.54
TOTAL: | US$ 495.64
CONEXIÓN EMPOTRADA AL INTERIOR DEL PREDIO
(*): Valor Base aprobado 7 de mayo de 2014, US$ 142.4

## Slide 31: Financiamiento de la Conexión al Gas Natural
Propuesta de Gasnorp:
TEA: 12%
Periodo para financiación: máx. 10 años
Monto a financiar: US$ 231,64
Conexión al Gas Natural: US$ 495,64
Gasto de Promoción: US$ 264,00
TEM: 0,949%
Pago mensual: US$ 3,24
TC: 3,21 S/. / US$
Pago mensual: S/. 12,28
c/IGV
Pago mensual: S/. 10,41
s/IGV
Rubros | Monto (US$) | Gasto de Promoción (US$) | Diferencia (US$)
Conexión | 54,70 | 0,00 | 54,7
Acometida | 173,40 | 0,00 | 173,4
Instalación Interna | 267,54 | -264,00 | 3,54
Total |  |  | 231,64

## Slide 32: COSTO DE GNC

## Slide 33: Costos de GNC
Rubro | Unidad | Paita | Unidad | Paita
Estación de Compresión | US$/mil m3 | 13,8 | US$/MMBTU | 0,37
Contenedores | US$/mil m3 | 18,6 | US$/MMBTU | 0,50
Camiones | US$/mil m3 | 31,1 | US$/MMBTU | 0,83
Estaciones de Despacho | US$/mil m3 | 8,6 | US$/MMBTU | 0,23
Total | US$/mil m3 | 72,1 | US$/MMBTU | 1,93
Resumen de los costos estimado de la distribución por GNC
Talara - Paita
Margen medio de Distribución con GNC o GNL para la Localidad de Paita
Ítem | Unidad | Valor
Costo GNC | Millones US$ | 4,75
Demanda de la concesión | Mil m3 | 1 341 172
COSTO MEDIO GNC | US$/mil m3 | 3,55

## Slide 34
TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
(ESCENARIO BASE)

## Slide 35: Cálculo de las Tarifas Base de la Distribución de Gas Natural
Tarifas Base de la Red de Acero y Polietileno
Costo
del
Servicio de distribución
Tarifa Media de Distribución
Costo
Demanda Total
de Consumidores
Demanda
Tbase= C / D

## Slide 36
Estructuración del Costo de Servicio
Inversión, Operación y Mantenimiento y Demanda
ítem | Unidad | Valor (1)
CAPEX | Millón US$ | 81,18
OPEX | Millón US$ | 40,98
COSTO DE PROMOCIÓN | Millón US$ | 10,01
Costo GNC | Millón US$ | 4,75
COSTO DE SERVICIO TOTAL | Millón US$ | 136,93
DEMANDA | Mil m3 | 1 341 172
TARIFA MEDIA TOTAL | US$/mil m3 | 102,10
(1) Valor presente correspondiente al periodo tarifario de 8 años |  | 
(3.47%)
Margen de Distribución por GNC o GNL

## Slide 37
Categorías Tarifarias
Propuesta de Categorías Tarifarias
La división permite diferenciar a los clientes residenciales de aquellos que pueden ser comercios pequeños, El promedio de la categoría A1 es 12 m3 (1 blnGLP), mientras que para la categoría A2 es de 95 m3 (7,5 blnGLP)
Categoría Tarifaria | Rango de Consumo
 | (Sm3/mes)
A1 | Hasta 30 Sm3/mes
A2 | Desde 31 hasta 300 Sm3/mes
B | Desde 301 hasta 1 000 Sm3/mes
C | Desde 1 001 hasta 300 000 Sm3/mes
D | Desde 300 001 hasta 900 000 Sm3/mes
E | Consumidor Independiente con un consumo mayor a 900 000 Sm3/mes
Categorías especiales: independientemente de la magnitud de consumo mensual | 
GNV | Para estaciones de servicio y/o gasocentros de gas natural vehicular.
REF | Para refinerías de petróleo que consuman previamente gas natural
P | Para clientes con consumo estacional
GE | Para generadores eléctricos

## Slide 38: Fijación de la Tarifa de Distribución de Gas Natural
Tarifas Base de Acero y Polietileno
Tarifa Iniciales por Cada Categoría Tarifaria
Formulas Tarifarias con Factores de Equilibrio Tarifario
Seguimiento del Equilibrio Tarifario Mediante Cuentas Contables en Manual de Contabilidad Regulatoria
Precios aseguran ahorro respecto al sustituto (>20%)

## Slide 39
39
Tarifas de Distribución para el Periodo de Tarifas Iniciales
Categoría Tarifaria | Rango de Consumo | Margen de Comercialización |  | Margen de Distribución | 
 |  | Fijo |  | Fijo | Variable
 | Sm3/Cliente-mes | US$/mes | US$/(Sm3/d)-mes | US$/(Sm3/d)-mes | US$/mil Sm3
A1 | 12.4 | 0,17 |  |  | 221,47
A2 | 95 | 1,29 |  |  | 213,07
B | 436 | 5,35 |  |  | 191,90
C | 43 928 |  | 0,0716 | 0,2864 | 184,39
P | 104 827 |  |  |  | 180,13
GNV | 165 677 |  | 0,0499 | 0,1996 | 128,52
D | 399 824 |  | 0,0477 | 0,1908 | 122,86
E | 4 404 363 |  | 0,7818 | 3,1273 | 128,52
REF | 7 290 764 |  | 0,5091 | 2,0364 | 83,69
GE | 11 574 760 |  | 0,3632 | 1,4528 | 59,70
Estimación
MDCL: Margen de Distribución por GNC o GNL,
MDCL US$/mil m3
8.48
8.15
7.34
7.06
6.48
4.92
4.70
4.62
3.01
2.15
Ítem | Unidad | Valor
COSTO MEDIO GNC | US$/mil m3 | 3,55

## Slide 40
Tarifas por Categorías
Competitividad de las Tarifas frente a los sustitutos
Categoría Tarifaria | Sustituto |  |  | Osinergmin | Ahorro respecto al sustituto |  |  | Gasnorp | Ahorro respecto al sustituto | 
 | Comb. | US$/MMBTU |  | US$/MMBTU | US$/MMBTU | % |  | US$/MMBTU | US$/MMBTU | %
A1 | GLPE10 | 19,57 |  | 8.89 | 10,69 | 54,6% |  | 8,89 | 10,69 | 54,6%
A2 | GLPE45 | 17,70 |  | 8.64 | 9,06 | 51,2% |  | 11,29 | 6,41 | 36,2%
B | %GLPE45-%GLPG | 16,78 |  | 8.02 | 8,77 | 52,2% |  | 11,29 | 5,50 | 32,7%
C | %GLPE45 y %R6 | 13,99 |  | 7.79 | 6,20 | 44,3% |  | 15,99 | -2,00 | -14,3%
P | %R6 y %D2 | 12,55 |  | 7.87 | 4,69 | 37,3% |  | 9,75 | 2,81 | 22,4%
GNV | GLPV | 25,75 |  | 12.68 | 13,07 | 50,7% |  | 13,21 | 12,54 | 48,7%
D | %R6 y %R500 | 10,00 |  | 5.98 | 4,01 | 40,2% |  | 14,41 | -4,41 | -44,1%
E | %R6 y %R500 | 9,87 |  | 5.92 | 3,94 | 40,0% |  | 9,94 | -0,07 | -0,7%
REF | R500 | 9,83 |  | 5.20 | 4,63 | 47,1% |  | 7,54 | 2,29 | 23,3%
GE | R500 | 13,96 |  | 3.18 | 10,78 | 77,2% |  | 2,80 | 11,16 | 80,0%
Se supera el 20% en todas las categorías tarifarias

## Slide 41
Tarifas por Categorías
Resultados de la asignación tarifaria
Categoría Tarifaria | Consumo Mensual | Tarifa Propuesta(*) | Tarifa Gasnorp | variación
 | m3/cl-mes | US$/mil m3 | US$/mil m3 | %
A1 | 12,4 | 244,1 | 244,1 | 0,0%
A2 | 95 | 234,8 | 334,0 | -29,7%
B | 437 | 211,5 | 334,0 | -36,7%
C | 43 929 | 203,2 | 510,2 | -60,2%
P | 104 827 | 186,6 | 257,0 | -27,4%
GNV | 165 677 | 141,6 | 161,2 | -12,1%
D | 399 824 | 135,4 | 450,9 | -70,0%
E | 4 404 364 | 133,1 | 283,5 | -53,0%
REF | 7 290 765 | 86,7 | 174,5 | -50,3%
GE | 11 574 760 | 61,9 | 47,6 | 30,0%
(*): Tarifa incluye el Margen de Distribución por GNC o GNL

## Slide 42
TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
(ESCENARIO ALTERNATIVO)

## Slide 43
43
Estructuración del Costo de Servicio
Inversión, Operación y Mantenimiento y Demanda
ítem | Unidad | Valor (1)
CAPEX | Millón US$ | 79,22
OPEX | Millón US$ | 40,94
COSTO DE PROMOCIÓN | Millón US$ | 10,01
Costo GNC | Millón US$ | 4,75
COSTO DE SERVICIO TOTAL | Millón US$ | 134,94
DEMANDA | Mil m3 | 742 200
TARIFA MEDIA TOTAL | US$/mil m3 | 181,81
(1) Valor presente correspondiente al periodo tarifario de 8 años |  | 
(3.52%)
Margen de Distribución por GNC o GNL

## Slide 44
44
Tarifas de Distribución para el Periodo de Tarifas Iniciales
Categoría Tarifaria | Rango de Consumo | Margen de Comercialización |  | Margen de Distribución | 
 |  | Fijo |  | Fijo | Variable
 | Sm3/Cliente-mes | US$/mes | US$/(Sm3/d)-mes | US$/(Sm3/d)-mes | US$/mil Sm3
A1 | 12.4 | 0.25 |  |  | 316.07
A2 | 95 | 1.89 |  |  | 311.47
B | 436 | 8.45 |  |  | 303.33
C | 43 928 |  | 0.1146 | 0.4585 | 295.19
P | 104 827 |  |  |  | 258.35
GNV | 165 677 |  | 0.0650 | 0.2599 | 167.36
D | 399 824 |  | 0.0643 | 0.2573 | 165.64
E | 4 404 363 |  | 1.0675 | 4.2701 | 175.48
REF | 7 290 764 |  | 0.5846 | 2.3386 | 96.11
Estimación
MDCL: Margen de Distribución por GNC o GNL,
MDCL US$/mil m3
12.28
12.10
11.79
11.47
9.44
6.50
6.44
6.41
3.51
Ítem | Unidad | Valor
COSTO MEDIO GNC | US$/mil m3 | 6,41

## Slide 45
Tarifas por Categorías
Competitividad de las Tarifas frente a los sustitutos
Categoría Tarifaria | Sustituto |  |  | Escenario Alternativo | Ahorro respecto al sustituto |  |  | Escenario Base | Ahorro respecto al sustituto | 
 | Comb. | US$/MMBTU |  | US$/MMBTU | US$/MMBTU | % |  | US$/MMBTU | US$/MMBTU | %
A1 | GLPE10 | 19,57 |  | 11.68 | 7.90 | 40.4% |  | 8.89 | 10,69 | 54,6%
A2 | GLPE45 | 17,70 |  | 11.54 | 6.16 | 34.8% |  | 8.64 | 9,06 | 51,2%
B | %GLPE45-%GLPG | 16,78 |  | 11.30 | 5.48 | 32.7% |  | 8.02 | 8,77 | 52,2%
C | %GLPE45 y %R6 | 13,99 |  | 11.06 | 2.93 | 20.9% |  | 7.79 | 6,20 | 44,3%
P | %R6 y %D2 | 12,55 |  | 10.03 | 2.52 | 20.1% |  | 7.87 | 4,69 | 37,3%
GNV | GLPV | 25,75 |  | 13.83 | 11.92 | 46.3% |  | 12.68 | 13,07 | 50,7%
D | %R6 y %R500 | 10,00 |  | 7.25 | 2.75 | 27.5% |  | 5.98 | 4,01 | 40,2%
E | %R6 y %R500 | 9,87 |  | 7.22 | 2.64 | 26.8% |  | 5.92 | 3,94 | 40,0%
REF | R500 | 9,83 |  | 5.54 | 4.29 | 43.6% |  | 5.20 | 4,63 | 47,1%
GE | R500 | 13,96 |  |  |  |  |  | 3.18 | 10,78 | 77,2%
Se supera el 20% en todas las categorías tarifarias

## Slide 46
CARGOS COMPLEMENTARIOS

## Slide 47
CARGOS COMPLEMENTARIOS (parte 1)
I,- DERECHO DE CONEXIÓN
II,- ACOMETIDA
Categoría | Derecho de Conexión | Factor K
 | US$ / (m3 / d) | 
A1 | 94,2 | 9
A2 | 94,2 | 3
B | 6,8 | 3
C | 2,7 | 3
D | 2,4 | 3
E | 1,3 | 3
REF | 1,3 | 3
GNV | 12,0 | 3
GE | 0,5 | 3
Tipo de Acometida | En Muro Existente (US$) | En Murete Construido (US$)
Con Medidor G 1,6 | 113,63 | 142,64
Con Medidor G 4 | 121,65 | 150,65
Con Medidor G 6 | 313,48 | 367,34
Aprobado Igual a los de la concesión de Lima y Callao
Sugerencia de la empresa
III,- ISH ( > 300 m3 /mes)
Proceso | Cifra en US$
Inspección | 118,65
Supervisión | 94,86
Habilitación | 372,09
Total: | 585,60

## Slide 48
IV,- COSTO DE CORTE
IV,- COSTO DE RECONEXIÓN
Tipo de Corte |  | Categoría y características del consumidor (Cifras en US$) |  |  | 
 |  | Categoría A | Categoría B Comercial | Categoría B, C Industrial | Categoría D, P,E y REF
I | Cierre | 9,48 | 9,48 | 66,31 | 66,31
II | Retiro de componente de la Acometida | 10,16 | 10,16 | 76,54 | 76,54
III | Corte del Servicio | 86,46 | 86,46 | - | -
Tipo de Corte |  | Categoría y características del consumidor (Cifras en US$) |  |  | 
 |  | Categoría B, C Industrial e IP (Polietileno) | Categoría B, C Industrial e IP - (Acero) | Categoría D (Polietileno) | Categoría D (Acero)
I | Cierre | - | - | - | -
II | Retiro de componente de la Acometida | - | - | - | -
III | Corte del Servicio | 242,33 | 312,09 | 242,33 | 312,09
Tipo de Reconexión |  | Categoría y características del consumidor (Cifras en US$) |  |  | 
 |  | Categoría A | Categoría B Comercial | Categoría B, C Industrial | Categoría D,P,E y REF
I | Reconexión por Cierre | 7,53 | 7,53 | 46,66 | 46,66
II | Reposición de componente de la Acometida | 14,97 | 14,97 | N/A | N/A
III | Reconexión por Corte del Servicio | 143,26 | 143,26 | - | -
Tipo de Reconexión |  | Categoría y características del consumidor (Cifras en US$) |  |  | 
 |  | Categoría B, C Industrial e IP (Polietileno) | Categoría B, C Industrial (Acero) | Categoría D (Polietileno) | Categoría D, E y REF (Acero)
I | Reconexión por Cierre | - | - | - | -
II | Reposición de componente de la Acometida | - | - | - | -
III | Reconexión por Corte del Servicio | 270,31 | 364,87 | 270,31 | 364,87
CARGOS COMPLEMENTARIOS (parte 2)

## Slide 49
COMPARACIÓN DE LAS TARIFAS APROBADAS

## Slide 50: Equivalencia de Pago del Consumidor Residencial
Rubro | Tarifa media de distribución (US$/MMBTU) |  |  |  |  | 
 | Cálidda (*) | Contugas | Gases del Pacifico (**) | Fenosa (**) | Osinergmin-Piura | 
 |  |  |  |  | Base | Alternativo
Distribución | 4.93 | 7.30 | 2.16 | 2.11 | 6.29 | 8.98
MDCL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.33
PG | 2.997 | 0.972 | 3.780 | 3.780 | 2.37 | 2.37
Transporte | 0.9844 | 0.9844 | 3.3200 | 3.3800 | 0.0000 | 0.0000
Total | 8.92 | 9.26 | 9.26 | 9.27 | 8.89 | 11.68
Pago (s/IGV) | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.4 | 19.0
IGV | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 3.4
Pago (c/IGV) | 17.1 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.0 | 22.4
(*) : Tarifa no incluye el Mecanismo de Promoción
(**): Tarifa no incluye el Margen de promoción

## Slide 51: Equivalencia de Pago del Consumidor Residencial
Chart: 
| Base | Alternativo | Cálidda | Contugas | Gases del Pacifico | Fenosa | Gasnorp
 | 17.0834 | 17.7453 | 17.7502 | 17.7678 | 17.0265 | 22.372
Lima
Ica
Norte del País
Sur del País
Piura
Pago por el Balón Equivalente (Inc IGV)
Concesión
1 Balón de GLP
(*) : Tarifa no incluye el Mecanismo de Promoción
(**): Tarifa no incluye el Margen de promoción
(**)
(**)
(**)
(*)

## Slide 52: Equivalencia de Pago del Consumidor Residencial
Escenario Base
S/. 35.0
GLP
Escenario Alternativo
S/. 17.0 (Inc IGV)
S/. 22.4 (Inc IGV)
Clientes Residenciales
1 Balón de GLP

## Slide 53: Muchas Gracias